# FAQ N. 5

# Quesito n.1

Nella tavola TAV 07Bis " STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA", allegata al progetto esecutivo, sono riportate le verifiche di stabilità del pendio," ex Ante ed ex Post".Tali verifiche sono state condotte tenendo conto di una coesione del terreno pari a 0,20 Kg/cmq. Nella stessa  tavola,  pag. 6, viene riportato il valore della coesione drenata ricavata dalle indagini condotte ,pari a 0,20 KN/mq. Si chiede quale valore di coesione,  tra i due, è quello esatto;

# Quesito n.2

Nella tavola di cui al quesito n. 1, per le verifiche di stabilità del versante," ex Ante ed ex Post", viene affermato che le stesse sono state condotte con riferimento alle NTC 2008 mentre, dalle tabelle dei calcoli 'riportate (pag. 2), si vede chiaramente che, difformemente alle NTC, sono stati assunti coefficienti parziali unitari, per i parametri geotecnici del terreno, e coefficienti sismici orizzontali e verticali nulli. Si chiede se tali assunzioni ,e quindi le verifiche di stabilità condotte, potranno essere richiamate nel progetto esecutivo così come eseguite nel definitivo, e se tali verifiche ,sono state approvate dagli enti che hanno rilasciato i pareri sul progetto definitivo ( autorità di bacino, ex genio civile, etc).

# Quesito n. 3

Si chiede se il contratto per l'esecuzione dei lavori, sarà stipulato a corpo , a corpo e misura, o solo a misura.

***************

# Risposta al quesito n.1

I valori di coesione sono da intendersi espressi in kg/cmq.

# Risposta al quesito n.2

Lo studio geologico relativo al progetto definitivo dell’opera è stato trasmesso sia all’ABR che all’Ufficio ex genio civile per i pareri di competenza.

L’Ufficio ex genio civile ha espresso parere favorevole preventivo, richiedendo il deposito dei calcoli strutturali nella fase di redazione del progetto esecutivo.

All’Autorità di Bacino Regionale è stato sottoposto anche successivamente lo “Studio di compatibilità geomorfologica”, contenente le verifiche di stabilità, per il quale è stato espresso parere favorevole.

I suddetti pareri sono visionabili sul sito dell’Ente .

Si sottolinea che, per come riportato nei pareri acquisiti e nella relazione di progetto, l’intervento da realizzare costituisce uno stralcio di un intervento più complessivo di sistemazione del versante in frana, che si realizzerà non appena saranno ottenuti i richiesti finanziamenti dagli Enti/organi  competenti.

# Risposta al quesito n.3

Vedere pag. 2 punto III.1.3 del bando di gara

*********************

Quesito n. n. 4

Dovendo il progetto esecutivo conformarsi alle previsioni del progetto definitivo agli atti di gara, nel rispetto del D.P.R. 207/2010, si chiede di conoscere:

a) se il livello di progetto definitivo è munito di parere preventivo (ex art. 17 Legge 2-2-74 n° 64) sulle opere strutturali in c.a. e sulle opere di contenimento (gabbioni metallici e muri), da parte dell’Ufficio del Genio Civile competente.

b) se le verifiche di stabilità del pendio ante e post operam, anche con riguardo alla configurazione dei luoghi, sono state approvate dall’Ufficio del Genio Civile competente.

c) chiarire come mai nell’elaborato di progetto Tav.7 – Studio Geologico – Geotecnico figura una sezione tipo trasversale del corpo stradale con micropali posizionati solo nella zona lato valle, mentre nell’elaborato di progetto Tav.5 – Particolari costruttivi strada di accesso figurano micropali nella zona lato monte e lato valle.

d)nessuno schema progettuale è stato rinvenuto in ordine ai muri di contenimento e gabbionate.

e)in merito alla fognatura da realizzare prevista a corpo in complessive € 25.000,00 si chiede infine conoscere se questa impresa dovrà predisporre, nel corpo dell’interra progettazione esecutiva, anche il progetto esecutivo fognario.

# Risposta al quesito n. 4

punto a)

Il progetto definitivo agli atti di gara è munito dei pareri richiamati nel disciplinare , che sono stati pubblicati integralmente sul sito del Comune .

punto b)

Lo studio geologico relativo al progetto definitivo dell’opera è stato trasmesso sia all’ABR che all’Ufficio ex genio civile per i pareri di competenza.

L’Ufficio ex genio civile ha espresso parere favorevole preventivo, richiedendo il deposito dei calcoli strutturali nella fase di redazione del progetto esecutivo.

All’Autorità di Bacino Regionale è stato sottoposto anche successivamente lo “Studio di compatibilità geomorfologica”, contenente le verifiche di stabilità, per il quale è stato espresso parere favorevole.

punto c)

Ai  fini del posizionamento dei micropali bisogna tener conto della Tav. n° 5  - Particolari costruttivi strada di accesso.

punto d)

Circa il posizionamento dei muri vedi Tavv. 4 e 5; per quanto riguarda la gabbionatura riportata sul computo metrico si specifica che la stessa dovrà essere posizionata per come indicato nel computo metrico estimativo, al p.to 16- Tav. n. 11-

punto e)

Per come indicato nel computo metrico estimativo- Tav. 11- al p.to 17, non si prevede la realizzazione di nuovi tratti fognanti bensì il solo rinterro del tubo esistente.